Prénom :	Date :	Classe :
Nom :	Sciences Physique	Collège

# Exercices sur l'énergie. - solutions
## Exercice sur un radiateur électrique.
1. Résistance.
  Loi d'Ohm (vue en cours) :	U = R times I
  Solution littérale	R = U over I
  Application numérique	R = 240 over 4,5 = 53,333... %OMEGA
  Résultat arrondi	R = 53 %OMEGA
2. Puissance absorbée.
  P = U times I
  P = 240 times 4,5 = 1080 W
  P = 1,1 kW
3. Énergie.
  En joules.
  E = P times t
  E = 1100 times 3 times 3 600 = 11 880 000 J
  E = 12 MJ
  En kW.h
  E = 1,1 times 3 = 3,3 kW.h
4. Coût de ce chauffage.
coût = E(kW.h) ₓ prix
coût = 3,3 ₓ 15 = 49,5 c
## Exercice sur un moteur électrique.
Courant consommé.
Formule du cours : P = U times I
donc :	I = P over U
I = P over U
I = {22 000} over 400 = 55 A
I = 55 A

 Remarque : c'est un courant très important
Énergie consommée.
On remarque que t = 15 min = 15.60 = 900 s et t = 15 min = 1/4 h = 0,25 h
En joules	E = P times t
E = 22 000 times 900 = 19 800 000 J
E = 20 MJ

En kW.	E = 22 times 0,25 = 5,5 kW.h

## Exercice sur un moteur de locomotive.
Ce moteur a consommé une énergie E = 5,4.1010 J = 54 GJ
Pendant un trajet couvrant une distance d = 800 km parcouru à une vitesse v = 160 km.
La tension de la ligne est : U = 5 kV
Calculer le courant consommé.
Pour calculer le courant consommé il nous faut une formule avec le courant. La loi d'Ohm n'est pas utilisable ici puisqu'un moteur n'est pas une simple résistance.
Il reste donc : P = U times I mais on ne connaît pas la valeur de la puissance P.
On peut la trouver à partir de E = P times t ou P = E over t à condition de connaître le temps de fonctionnement. Ce temps peut être calculé simplement à partir de la distance et de la vitesse.

Rappel : d = v times t ou v = d over t ou t = d over v (en fait 3 fois la même formule sous des formes différentes)
Donc le temps de fonctionnement est : t = 800 over 160 = 5 h
On en déduit la puissance :
P = E over t
P = 54.10^10 over { (5,5 times 3 600) } = 3 000 000 W
P = 3.10^6 W = 3 MW
Qui permet de connaître le courant consommé par ce moteur :
P = U times I
I = P over U
I = {3.10^6} over 5,10^3 = 600 A
I = 600 A ou I = 0,6 kA